| HAVARIJNÝ PLÁN pre zariadenia určené na používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov |
| --- |
| I. Všeobecná časť |
| Používateľ | Neuroimunologický ústav SAV Dúbravská cesta 9 84510 Bratislava IČO 31748333 |
| Štatutárny zástupca | Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. Tel. 54788100 kl. 103 |
| Zariadenie | Neuroimunologický ústav SAV, miestnosti č. 565, 568, 563 |
|  | Laboratóriá, pracovisko základného výskumu. |
| Zatriedenie do rizikovej triedy a registračné čísla zariadení | RT 1. 178123 177123 234084 |
| Pracovná doba | 8.30 – 17.00 |
| Dátum spracovania havarijného plánu: Doplneny | 19.05.04 04.08.10 |
| II. Pohotovostná časť havarijného plánu |
| Vedúci projektu | Peter Filipčík, RNDr.,CSc. Neuroimunologický ústav SAV Dúbravská cesta 9 84510 Bratislava Telefón : 02-54788100 - 115 Fax : 02-54774276 E-mail : peter.filipcik@savba.sk Reg. č.: 35/02/04 |
| Zloženie výboru pre bezpečnosť |
| Predseda výboru | Peter Filipčík, RNDr., CSc. |
| Členovia výboru | Žilka Norbert, MVDr., PhD |
|  | Andrej Godány, Ing, CSc |
|  | Juraj Kopáček, MVDr, CSc. |
| Vprípade neželaného úniku GMO je nevyhnutné informovať o tejto situácii vedúceho projektu, RNDr. Peter Filipčík Tel: 54788100-115 alebo MVDr. Norbert Žilka Tel: 54788100-108 |
| Osoby určené na odstraňovanie havárie | Peter Filipčík, RNDr. CSc. Tel: 54788100-115 e-mail: Peter.Filipcik@savba.sk Žilka Norbert, MVDr., PhD Tel: 54788100-108 e-mail: Norbert.Zilka@savba.sk Neuroimunologický ústav SAV Dúbravská cesta 9, 84510 Bratislava |
| Druh GMO | Nepatogénne baktérie E. Coli: kmene DH5 alfa a BL21, Eukaryotické bunky: Myšie neoplastické bunky NSO Potkanieho pheochromocytomové bunky PC12 Tieto bunky budú transformované za účelom expresie rekombinatných proteínov: proteín tau, priónový protein a PP32. Pre transformáciu budú použité nasledovné vektory: pET17b, pBluescript SK+, pBIL, pTRE2, pBST1, pRK172, pSG5, pEGFP, pcDNA3.1, pBuDCE4.1, pREP7 |
| Množstvo GMO | A, mini-expresie (5ml media na 1 klon) B, maxi-expresie (500ml na 1 klon) |
| Identifikácia používanej genetickej technológie | 1, Klonovanie génov v komerčne dostupných plazmidových vektoroch Riziková trieda 1 – RT1 2, Expresia proteínov v komerčne dostupných plazmidových vektoroch Riziková trieda 1 – RT1 3, Mikroinjektáž DNA do prvojadra potkanich embryí Riziková trieda 1 – RT1 |
| Začiatok a koniec používania genetických technológií | V závislosti od obdržania súhlasu MŽP a od vývoja vedeckého projektu. |
| Opis vlastností GMO: | 1. Baktérie kmeňov DH5alfa a BL21, ktoré nie su schopné prežiť mimo laboratória. Tieto kmene nie su patogénne pre človeka. Budú hostiteľmi plazmidu, ktorý je komerčne dostupný, jeho sekvencia je známa. Sekvencie génov v plazmide nekódujú žiadne patogénne proteíny. Potenciálny prenos génov rezistencie na mikroorganizmy z prostredia je zanedbateľný, a vzhľadom na uzavreté používanie kmeňa je takmer vylúčený. Vzhľadom k tomu, že v našej práci používame plazmidy a nie arteficiálne chromozómy, nehrozí reálne nebezpečenstvo prenosu antibiotickej rezistencie. V laboratóriách budú vznikať malé množstvá bakteriálnych suspenzií, ktoré v prípade neželaného úniku bude možné likvidovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami. 2. Eukaryotické bunky myšieho potkanieho a opičieho pôvodu, transformované génmi pre proteíny, ktoré nie sú patogénne a teda nehrozí riziko infekcie personálu. Tieto bunky nie sú schopné prežiť mimo laboratória, nie sú schopné odovzdať svoju genetickú informáciu divo žijúcim organizmom. Práca s neoplastickymi eukaryotickými bunkami môže byť potenciálne nebezpečná pre personál avšak iba v prípade ak by došlo k jednorazovej injektáži človeka obrovským množstvom tumorigénnych buniek. V našom prípade je táto situácia nereálna, nakoľko bunky s ktorými pracujeme nie sú tumorigénne (resp. neexistujú informácie o ich tumorigennom vplyve na človeka), a v našej práci sa nezaoberáme experimentami (ako napr. testovanie tumorigenity a pod. ), pri ktorých by toto riziko hrozilo. |
| Opis možných následkov havárie: | Zistili sme, že ani jeden z potenciálnych únikov GMO mimo zariadenia, nespĺňa definíciu havárie v zmysle § 6 ods.2 zákonač.151/2002 Z.z. |
| Opis opatrení chrániacich personál a opatrenia na zabránenie vzniku nekontrolovaného úniku | Na pracovisku je zakázané jesť a piť, fajčiť a uchovávať potraviny. Platí bezvýhradný zákaz pipetovania ústami V prípade úniku GMO vydezinfikovať kontaminovaný priestor chlórnanom sodným. Pri práci sa používajú štandardné laboratórne postupy. Kontaminovaný laboratórny material sa musí bezpečne uložiť O činnosti sa vedie písomná dokumentácia. |
| III. Operatívna časť havarijného plánu Príklady „udalosti, nehody a porušenia pravidiel“ Opis opatrení na odstraňovanie vzniknutej udalosti t.j. nekontrolovaného úniku GMO |
| Udalosť Každá udalosť, pri ktorej sa mohli geneticky modifikované organizmy uvolniť do prostredia mimo pracovného priestoru musí byť zaznamenaná. Príklady: • Strata geneticky modifikovaných organizmov alebo ich poškodenie počas prenosu. • Pád nádoby, ktorá obsahuje geneticky modifikované mikroorganizmy, pričom došlo k rozliatiu suspenzie na podlahu/stôl v pracovnom priestore. • Geneticky modifikované organizmy sú uložené v poškodenej nádobe alebo infikované patogénom. • Poštou prišli neznáme geneticky modifikované organizmy. • Prítomnosť geneticky modifikovaných organizmov v odpade ako dôsledok nesprávneho postupu pri autoklávovaní. Postup v prípade udalosti: Prerušiť prácu, kontaktovať vedúceho projektu a zreteľne opísať danú udalosť. Pokúsiť sa zabrániť ďalšiemu šíreniu geneticky modifikovaných organizmov. Zaznamenať všetky technické zlyhania počas práce s geneticky modifikovanými organizmami. Postup v prípade kontaminácie priestoru bakteriálnou suspenziou: Ak je to možné, odstrániť všetky prekážky z kontaminovanej oblasti Ak je to možné, počkať asi 15 min aby došlo k usadeniu aerosolu Pracovať v rukaviciach Nedotýkať sa rozbitého skla alebo ostrých predmentov Uzavrieť oblasť kontaminácie dezinfekčnou látkou, dezinfikovať celú oblasť Zakryť kontaminovanú oblasť filtračným papierom navlhčeným v 70% etanole Zapnúť zdroj UV Po 10 minútach filtračný papier preložiť do dvojitého plastického vreca a umiestniť medzi biologický odpad Postup s filtračným papierom opakovať kým nie je kontaminant úplne absorbovaný Vyčistiť oblasť 70% liehom Všetok kontaminovaný materiál vydezinfikovať a podľa možnosti autoklávovať Kontaminovanú dlážku na záver umyť dezinfekčným mydlom |
| Nehoda Nehoda zahrňuje všetky udalosti, pri ktorých počas manipulácie s geneticky modifikovanými organizmami došlo k zraneniu alebo pravdepodobnej kontaminácii zamestnancov. Všetky nehody musia byť zaznamenané. Postup pri nehode Okamžite oznámiť nehodu vedúcemu projektu alebo členovi výboru pre bezpečnosť. V prípade poranenia (porezanie, pichnutie) nechať ranu krvácať tak dlho ako je to možné, potom opláchnuť pod tečúcou vodou a následne opláchnuť so 70% alkoholom alebo jódovou tinktúrou. V prípade, že boli zasiahnuté oči, ústa a iné, opláchnuť ich väčším množstvom vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Nehodu písomne zaznamenať. |
| Porušenie pracovných pravidiel Každé porušenie pracovných pravidiel musí byt' zaznamenané. Príklady porušenia pravidiel: • Geneticky modifikované organizmy sú uskladnené bez označenia. • Použitie transgénu, ktorý nebol zaevidovaný. |

Prevádzkový poriadok Pravidlá pre prácu s GMO. Počas manipulácie s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) musia byť dvere a okná zatvorené. Pracovné miesto musí byť udržiavané v poriadku a čistote. Pracovný povrch musí byť dekontaminovaný po každom experimente a na konci pracovného týždňa. Ak sa pracovné miesto kontaminovalo musí byť dekontaminované okamžite. Počas manipulácie s GMO je nutné nosiť ochranné oblečenie- laboratórny pracovný plášť a jednorazové gumené rukavice. Tento pracovný plášť nesmie byť používaný mimo laboratória. Počas manipulácie s GMO sa neodporúča nosiť na rukách hodinky alebo šperky. Pracovný odev, ktorý bol kontaminovaný s GMO alebo v dôsledku nehody s GMO, musí byť pred praním dekontaminovaný. Pracovné oblečenie a osobné veci musia byť uskladnené oddelene. V tomto priestore sa nesmie fajčiť, jesť a piť. Pred odchodom z tohoto pracovného priestoru je potrebné umyť si ruky. Roztoky nepipetovať ústami. Podkožné ihly používať len v nevyhnutnom prípade. Počas manipulácie s GMO treba predchádzať tvorbe a šíreniu aerosolov. Rastliny, ktoré nie sú predmetom experimentu sa nesmú nachádzať v tomto priestore. Materiál, ktorý bol v kontakte s GMO musí byť sterilizovaný 30 minút při 121 (C alebo dekontaminovaný před ďalším použitím. Biologický odpad, ktorý bol v kontakte s GMO musí byť sterilizovaný 30 minút při 121 (C. V pracovnom priestore počas manipulácie s GMO nesmie byť žiaden hmyz. V tomto priestore sa môžu používať len kmene mikroorganizmov, ktoré sa dajú identifikovať. Geneticky modifikované organizmy musia byť čitateľne označené.