Prevádzkový poriadok Pravidlá pre prácu s GMO. Počas manipulácie s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) musia byť dvere a okná zatvorené. Pracovné miesto musí byť udržiavané v poriadku a čistote. Pracovný povrch musí byť dekontaminovaný po každom experimente a na konci pracovného týždňa. Ak sa pracovné miesto kontaminovalo musí byť dekontaminované okamžite. Počas manipulácie s GMO je nutné nosiť ochranné oblečenie- laboratórny pracovný plášť a jednorazové gumené rukavice. Tento pracovný plášť nesmie byť používaný mimo laboratória. Počas manipulácie s GMO sa neodporúča nosiť na rukách hodinky alebo šperky. Pracovný odev, ktorý bol kontaminovaný s GMO alebo v dôsledku nehody s GMO, musí byť pred praním dekontaminovaný. Pracovné oblečenie a osobné veci musia byť uskladnené oddelene. V tomto priestore sa nesmie fajčiť, jesť a piť. Pred odchodom z tohoto pracovného priestoru je potrebné umyť si ruky. Roztoky nepipetovať ústami. Podkožné ihly používať len v nevyhnutnom prípade. Počas manipulácie s GMO treba predchádzať tvorbe a šíreniu aerosolov. Rastliny, ktoré nie sú predmetom experimentu sa nesmú nachádzať v tomto priestore. Materiál, ktorý bol v kontakte s GMO musí byť sterilizovaný 30 minút při 121 (C alebo dekontaminovaný před ďalším použitím. Biologický odpad, ktorý bol v kontakte s GMO musí byť sterilizovaný 30 minút při 121 (C. V pracovnom priestore počas manipulácie s GMO nesmie byť žiaden hmyz. V tomto priestore sa môžu používať len kmene mikroorganizmov, ktoré sa dajú identifikovať. Geneticky modifikované organizmy musia byť čitateľne označené.